## Slide 1: 任务汇报
2019/10/08
郭宁波

## Slide 2: 任务需求
时间节点：2019/10/15
任务概述：工具与机械结构展示、运动功能展示、控制软件展示
任务需求细节：
  工具、软件。
  指定运动实现。左UR完成剥线，拧螺栓；右UR完成夹线、放置线夹。
  控制软件、算法。远程控制功能，虚拟现实功能，自主防碰撞功能，离线任务管理与控制功能。

## Slide 3: 夹线（右UR）
到达位置a，准备夹线。
打开气阀0，手爪（夹线用）闭合，稳定住线。
等待剥线完成，完成后打开气阀1，手爪张开。
UR回归初始位置。

## Slide 4: 剥线（左UR）
到达位置a，准备安装剥线器。
IO控制气阀0，剥线器安装于UR末端快换机构之上。
到达位置b，剥线器于剥线起点，准备剥线。
剥线
  夹线，12秒；
  剥线，总计110秒，剥线长度10cm。
  割线，15秒。
达到位置c，剥线器离开线，准备取下剥线器。
IO控制气阀1，剥线器从快换机构拆除。
UR回归起始位置。

## Slide 5: 放置线夹（右UR）
到达位置a，准备从架子上取下线夹。
打开气阀0，手爪（抓取线夹用）闭合，抓住线夹。
到达位置b，离开架子，将线夹抓取到剥线位置。
打开气阀1，手爪张开，将线夹放置于线上。
UR回到初始位置。

## Slide 6: 拧螺栓（左UR）
到达位置a，准备安装拧螺栓机。
打开气阀0，拧螺栓机安装于UR末端。
到达位置b，准备拧螺栓。
打开气阀3，拧螺栓，预计5秒。
到达位置c，离开线与线夹，准备取下拧螺栓机。
打开气阀1，拆除拧螺栓机。
UR回到初始位置。

## Slide 7: 当前进度
完成：
  剥线、夹线、放置线夹、拧螺栓等动作基本实现。
  控制软件：虚拟现实交互界面，任务文本读取并控制UR完成动作，防碰撞算法。
未完成：
  剥线完成后，将线皮扯离线这个任务没有实现。
  拧螺栓任务细节需要完善。
  并未与蒋如飞有配合。
  控制软件，手动操作模式并未完成，模型与观察功能仍存在问题。
  任务全自动功能未完成。

## Slide 8: 论文
小论文当前进度
  小论文的文本基本已经完成，正在排版、贴图与修改。
  题目：基于Unity3D的多机器人控制系统设计
  章节：
    引言
    UR机器人概述
    UR远程控制设计（多种控制方式分析，通讯协议分析，选择编写C#API等软件框架介绍）
    多机器人控制系统设计（Unity3D概述，虚拟现实交互功能介绍，离线任务功能介绍，防碰撞算法介绍，软件UI设计，可拓展性分析）
    结束语（实验，总结与展望）

## Slide 9: 论文
大论文框架：
  引言
  UR机器人概述
  UR控制介绍
  远程控制系统
  总结